ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору № У-17/__ от __.__.2017 г.

о выполнении работ по размещению твёрдых коммунальных отходов

ПРАВИЛА

прохождения контрольно-пропускной системы полигона ТКО,

расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, ОГУСП совхоз «Ульяновский плодопитомнический», в 1300 метрах севернее села Большие Ключищи

- Учёт ввозимых на полигон ТКО отходов осуществляется с применением электронной программы учёта коммунальных отходов.

- Учёт отходов осуществляется путём автоматической регистрации факта ввоза отходов на территорию Полигона ТКО посредством считывания информации с электронной карточки, выданной Исполнителем на каждое согласованное сторонами транспортное средство, уполномоченное привозить на Полигон ТКО отходы Заказчика. Программа учёта автоматически фиксирует время ввоза отходов, государственный номер транспортного средства, доставившего отходы, и его принадлежность к Заказчику по заключённому с Исполнителем договору.

- Въезд на территорию Полигона ТКО без электронной карточки запрещается.

- Электронная карточка должна соответствовать конкретному транспортному средству Заказчика. Не допускается выдача нескольких электронных карточек на одно транспортное средство или одной электронной карточки на несколько транспортных средств.

- При несовпадении электронной карточки с транспортным средством въезд на территорию полигона ТКО запрещается.

- При въезде на полигон ТКО применяется система визуальной идентификации транспортного средства путём считывания переднего номера транспортного средства.

- Водитель перед заездом на полигон ТКО обязан очистить передний номер транспортного средства от грязи для обеспечения считывания информации системой визуальной идентификации транспортного средства.

- Контрольно-пропускная система полигона ТКО начинает свою работу с транспортным средством только при одновременном наличии электронной карточки и считываемого переднего номера транспортного средства, совпадающих по своим реквизитам.

- При подъезде к воротам полигона ТКО водитель останавливает транспортное средство напротив считывателя  магнитных карт и прикладывает свою электронную карточку к данному считывателю. Одновременно система производит визуальную идентификацию транспортного средства и его дозиметрический контроль.

- После сверки электронной системой достоверности данных и прохождения дозиметрического контроля перед транспортным средством автоматически откроется Шлагбаум № 1.

- Убедившись в полном открытии Шлагбаума № 1, водитель начинает движение и полностью заезжает на автомобильные весы. После проезда транспортного средства Шлагбаум № 1 автоматически закроется.

- При фиксации фотоэлементами факта полного заезда автомобиля на весы загорается световой сигнал и происходит взвешивание автомобиля с отходами.

- После определения веса транспортного средства с отходами автоматически открывается Шлагбаум № 2.

- Убедившись в полном открытии Шлагбаума № 2, водитель начинает движение и заезжает на территорию полигона для разгрузки доставленных отходов. После проезда транспортного средства Шлагбаум № 2 автоматически закроется.

- После разгрузки отходов на территории полигона ТКО водитель возвращается на контрольно-пропускной пункт и останавливает транспортное средство напротив считывателя  магнитных карт. Водитель прикладывает свою электронную карточку к данному считывателю.

- После сверки электронной системой достоверности данных перед транспортным средством автоматически откроется Шлагбаум № 2.

- Водитель проезжает через дезинфицирующую ванну и, убедившись в полном открытии Шлагбаума № 2, полностью заезжает на автомобильные весы. После проезда транспортного средства Шлагбаум № 2 автоматически закроется.

- При фиксации фотоэлементами факта полного заезда автомобиля на весы загорается световой сигнал и происходит взвешивание автомобиля без отходов.

- После окончания взвешивания оператор полигона выдаёт водителю билет о результатах учёта транспортного средства.

- После определения веса транспортного средства с отходами автоматически открывается Шлагбаум № 1.

- Убедившись в полном открытии Шлагбаума № 1, водитель начинает движение и выезжает с территории полигона ТКО. После проезда транспортного средства Шлагбаум № 1 автоматически закроется.

- Водитель на территории полигона ТКО обязан передвигаться на транспортном средстве со скоростью, обеспечивающей безопасность движения и совершаемых манёвров.

- Заказчик несёт ответственность за причинение транспортным средством материального вреда контрольно-пропускной системе учёта отходов, иному имуществу Полигона ТКО,  вызванных нарушением настоящих Правил, правил дорожного движения, а также умышленными или неосторожными действиями водителя по управлению транспортным средством.

- Исполнитель не несёт ответственности за причинение вреда транспортному средству заказчика, связанного с наездом транспорта на составляющие элементы твёрдых коммунальных отходов, утилизированных на Полигоне ТКО (металлические прутья, стекло и т.п.).

- В случаях неисправности электронной системы учёта ввозимых на полигон отходов представители Исполнителя комиссионно принимают решение об открытии вторых ворот на полигон ТКО, не оборудованных электронной системой. Учёт отходов в таком случае производится на основании квитанций по форме утверждённой Исполнителем, являющихся документами строгой отчётности.

- Настоящие правила являются неотъемлемой частью договора о выполнении работ по размещению твёрдых коммунальных отходов.

| ЗАКАЗЧИК: Директор _____________________: ___________________ / ________________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Исполнительный директор ООО «Контракт плюс» ___________________ / А.Н. Полежаев |
| --- | --- |